## Slide 1: Кадровая синхронизация

## Slide 2
Что такое синхронизация?
Как начинается сеанс связи (повторение)
Свертка и корреляция
Псевдослучайные последовательности
Детектирование заголовка
Восстановление несущей частоты
Домашнее задание
План лекции

## Slide 3: Блок-схема системы связи
…010110…
...1-1j, -1-1j,…
ЦАП
(DAC)
ЦАП
(DAC)
Re
Im
ФНЧ
ФНЧ
Генератор несущей
Источник сообщений
Модулятор (mapper)
Канал
Генератор несущей
ФНЧ
ФНЧ
АЦП
(ADC)
АЦП
(ADC)
...0.875-0.743j,
-0.673-0.234j,…
Демодулятор (demapper)
Синхронизация
Формат/
Контейнер

## Slide 4: Что такое синхронизация?
Причины искажений | Метод устранения
Неопределённость времени начала приёма | Кадровая синхронизация
Несовпадение фаз и частот ЦАП и АЦП | Символьная синхронизация
Разность частот генераторов несущей приёмника и передатчика, доплеровский сдвиг | Частотная синхронизация

## Slide 5: Кадровый заголовок
Заголовок
Данные
Данные
Заголовок
Будем периодически добавлять в данные заголовок
Внесём заголовок в стандарт, приёмник будет его знать
Приёмник сможет найти начало сигнала с данными
На что влияет величина ?
На что влияет величина ?
На что влияет размер кадра (при фиксированном )?
Ключевые характеристики системы:
Задержка между появлением сигнала на антенне и готовностью демодулированной информации
Вероятность обнаружения заголовка (зависит от отношения сигнал/шум)
Пропускная способность [бит/с]

## Slide 6: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.

## Slide 7: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.
Каким образом?

## Slide 8: Как искать заголовок?
Данные
Данные
Заголовок
принятый сигнал
эталонный заголовок
Заголовок
Данные
— начало окна
— индекс внутри окна
сигнал в окне

## Slide 9: Как искать заголовок?
Данные
Данные
Заголовок
принятый сигнал
эталонный заголовок
Заголовок
Данные
— начало окна
— индекс внутри окна
сигнал в окне
Каким должен быть заголовок?

## Slide 10: Как устроен заголовок?
Данные
Данные
Заголовок
принятый сигнал
Заголовок
Данные
Нужно получить резкий пик, когда заголовок целиком попадает в окно
Автокорреляционная функция заголовка должна походить на дельта-функцию
На практике используются псевдослучайные последовательности (PN-sequences a.k.a m-sequences a.k.a maximal length sequences)
Обладают рядом полезных свойств
Могут быть сгенерированы с помощью РСЛОС

## Slide 11: Свойства m-последовательностей
Период последовательности
Число единичек на единицу больше числа нулей и равно
Сумма m-последовательности с её сдвинутой копией даёт другую сдвинутую копию
Автокорреляционная функция принимает только два значения:
Peterson, R. L., Borth, D. E., & Ziemer, R. E. (1995). An introduction to spread-spectrum communications. Prentice-Hall, Inc..

## Slide 12: Как генерировать m-последовательности?
Регистр сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС)
Если длина последовательности , то длина регистра .
Коэффициенты обратной связи доступны в таблицах [1] (Раздел 3-3.3)
[1] Peterson, R. L., Borth, D. E., & Ziemer, R. E. (1995). An introduction to spread-spectrum communications. Prentice-Hall, Inc..
Пример: при обратную связь можно задать как .
Порождающий полином:

## Slide 13: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.
При большом частотном сдвиге сложно избежать ошибок при демодуляции | 

## Slide 14: Частотный сдвиг = поворот созвездия
- исходная точка,
- точка после частотного сдвига,
– частотный сдвиг,
– фазовый сдвиг

## Slide 15: Устойчивость синхронизации
Вспомним про наш коррелятор:
Что если входной сигнал содержит частотный сдвиг?
==
=

## Slide 16: Устойчивость синхронизации
Вспомним про наш коррелятор:
Что если входной сигнал содержит частотный сдвиг?
==
=
Вопрос: повлияет ли частотный сдвиг на помехоустойчивость кадровой синхронизации?

## Slide 17: Устойчивость синхронизации
Каждый отсчёт — комплексное число, можно изобразить в виде вектора

## Slide 18: Устойчивость синхронизации
Im
Re
Re
Im

## Slide 19: Дифференциальные коэффициенты
Сигнал с частотным сдвигом:
Диф. коэффициенты для этого сигнала

## Slide 20: Дифференциальные коэффициенты
Для устойчивости к частотному сдвигу корреляцию производят по дифферинциальным коэффициентам
— диф. коэффициент по принятому сигналу
— диф. коэффициент по заранее известной последовательности

## Slide 21: Дифференциальные коэффициенты

## Slide 22: Изменится ли устойчивость к шуму?
Сигнал с частотным сдвигом и шумом:
Диф. коэффициент по шумному сигналу с частотным сдвигом:
Числитель корреляции по диф. коэффициентам:
Числитель обычной корреляции:
Доп. задание (+40 баллов):
В предположении совпадения окна с заголовком
аналитически качественно обосновать разницу в кривых вероятности ошибки кадровой синхронизации от SNR для обычной корреляции и для корреляции по диф. коэффициентам.

## Slide 23: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.
При большом частотном сдвиге сложно избежать ошибок при демодуляции | Грубо компенсировать частотный сдвиг по заголовку, сделать алгоритм кадровой синхронизации инвариантным к частотному сдвигу

## Slide 24: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.
При большом частотном сдвиге сложно избежать ошибок при демодуляции | Грубо компенсировать частотный сдвиг по заголовку, сделать алгоритм кадровой синхронизации инвариантным к частотному сдвигу
Приёмник не знает параметры сигнала (тип созвездия, кодовая скорость, длина кадра) | 

## Slide 25: Как начинается сеанс связи (PHY layer)?
Проблема | Решение
Приёмник не знает, в какой момент начинать приём | Разделить поток символов на кадры с определённым заголовком, который заранее известен приёмнику. Искать в принятом сигнале заголовок.
При большом частотном сдвиге сложно избежать ошибок при демодуляции | Грубо компенсировать частотный сдвиг по заголовку, сделать алгоритм кадровой синхронизации инвариантным к частотному сдвигу
Приёмник не знает параметры сигнала (тип созвездия, кодовая скорость, длина кадра) | Передавать параметры сигнала в заголовке (physical layer signaling)

## Slide 26: Physical Layer Signaling
Декодирование блочного кода
Data-aided восстановление несущей

## Slide 27: Структура кадра на курсе
Заголовок
Данные
Заголовок — m-последовательность
Помимо данных для символьной и кадровой синхронизации будут пилоты, в рамках кадровой их не рассматриваем
Пилоты

## Slide 28: Домашнее задание
Написать генератор m-последовательности длины Коэффициенты обратной связи взять из таблицы:
Студент(ка) | Коэффициенты обратной связи РСЛОС (oct)
Акимов Захар | 211
Леднёва Александра | 217
Лепарский Роман | 235
Нестеренко Владислав | 367
Отращенко Алексей | 277
Савельева Софья | 325
Шувалов Денис | 203
Спинов Максим | 313

## Slide 29: Домашнее задание
Построить АКФ полученной m-последовательности. Проверить выполнение свойств
Сгенерировать сигнал с заголовком в виде полученной m-последовательности. , .
Построить график зависимости вероятности детектирования от SNR в пределах [-10, 5] дБ.
На том же графике построить кривые при наличии частотного сдвига от
-0.2f до 0.2f
Проделать то же для дифференциальных коэффициентов.
Сделать вывод о рабочем диапазоне SNR.

## Slide 30: Спасибо за внимание
Мы ждем вас на следующем занятии